СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

WCS PAC PR –  анионный каборксиметилированный полимер, понизитель фильтрации для буровых растворов на основе хлорида калия, для бурения активных сланцев, полианионная целлюлоза средней вязкости. Может использоваться в качестве замены ксантановых полимеров при бурении скважин глубиной до 2500 м.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

ВНЕШНИЙ ВИД:	Белый сыпучий порошок

ТИП ПОЛИМЕРА:	Полианионная целлюлоза

РАСТВОРИМОСТЬ:             	Легко растворяется  в буровых растворах.

НАСЫПНАЯ

ПЛОТНОСТЬ:	600-700 кг/м3

ВЛАЖНОСТЬ                        	8 % макс.

СОДЕРЖАНИЕ

АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА…	98 % мин.

СОВМЕСТИМОСТЬ             	устойчива к воздействию высоких концентраций моно

и бивалентных катионов (Na+, K+, Ca2+, Mg2+). Совместима со

всеми типами добавок в буровые растворы.

ТОКСИЧНОСТЬ:	нетоксична

Рекомендуемая дозировка – 5-15 кг на м3, в зависимости от типа раствора и требований к нему.

Срок хранения – 24 месяца

Упаковка – 25 кг мешки с полиэтиленовым вкладышем